## Slide 1: VLANの理解
EMセクション中道
第6回もくもく会オンライン

## Slide 2: VLANを勉強するに至った背景

## Slide 3: VLANを勉強するに至った背景
更改品を追加していく
どうやって繋げる？
既存NWと分離したい
既存品のテストの時は繋げたいものもある
じゃあどうしたらいいんだろう？

## Slide 4: 既存NW設計を漁ってみた
セグメント毎にVLANを設定してるね
VLANって何？

## Slide 5: VLANの概要 デフォルトのまま
L2SW/L3SW
１
２
３
４

## Slide 6: VLANの概要 VLAN分割
L2SW/L3SW
１
２
３
４
VLAN1
VLAN2
このやり方は、ポートベースVLANといいます

## Slide 7: ポートベースVLANのデメリット
SW-A
VLAN1
VLAN99
SW-B
VLAN1
VLAN99
SW-C
VLAN1
VLAN99
:
:
:
VLAN2
VLAN2
VLAN2
・経路が複雑になるとVLANも数多く設定する
ことになる
・接続するVLANが同じでないと繋がらない
・差し込むポートを誤ると繋がらない

## Slide 8: VLANの概要 タグVLAN
SW-1
１
２
１
２
３
３
SW-2
VLAN1
VLAN1
VLAN2
VLAN2
SW間はポートひとつで済む

## Slide 9: タグVLANの設定方法
SW-1
１
２
１
２
３
３
SW-2
VLAN1
VLAN1
VLAN2
VLAN2
VLAN1、VLAN2の設定で
ポート３を割り当てる
でもタグVLANよりもっと良いのがあった！

## Slide 10: VLANの概要 プライベートVLAN
プライマリVLANとセカンダリVLANという概念
プライマリVLANはポートベース、タグVLANと同じVLAN
セカンダリVLANは、コミュニティと隔離の2種類

## Slide 11: VLANの概要 プライベートVLAN
上位のSWに繋がっているポートを「プロミスキャスポート」という
「コミュニティ」
「隔離」のいずれかを指定

## Slide 12: VLANの概要 プライベートVLAN
SW-1
１
２
コミュニティ
３
SW-2
VLAN1
VLAN1
VLAN2
VLAN2
隔離
プロミスキャス

## Slide 13: プライベートVLANの設定方法
SW-1
１
２
コミュニティ
３
SW-2
VLAN1
VLAN1
VLAN2
VLAN2
隔離
プロミスキャス
セカンダリに「コミュニティ」指定
セカンダリに「隔離」を指定
VLAN1、VLAN2の設定で
このポートを割り当てる

## Slide 14: 今後
今後は、VLANだけでなく、FW、IDS、VPNルーターに
ついても理解を深めていく予定です。
理解出来たらまたLTで報告します。